## Slide 1
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
Thiết kế IP RSA trên hệ thống SoC
BÁO CÁO ĐỒ ÁN
www.9slide.vn
GVHD: Ts. Trần Thị Điểm
Sinh viên thực hiện:
    Nguyễn Đình Huy - 2320624
1

## Slide 2
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
Nội dung báo cáo
1
Giới thiệu về đề tài
2
Cơ sở lý thuyết
3
Thiết kế kiến trúc phần cứng
4
Xây dựng phần mềm
5
Giới thiệu về đề tài
6
Mô phỏng và thực thi
7
8
2
Kết quả, đánh giá
Kết luận
Tài liệu thiết kế

## Slide 3
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
Giới thiệu về đề tài
01
3

## Slide 4
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
1. Giới thiệu về đề tài
Hệ mật mã RSA là thuật toán khóa công khai cốt lõi trong an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu dựa trên độ phức tạp của bài toán phân tích thừa số nguyên tố. RSA sử dụng cặp khóa bất đối xứng: Khóa công khai (e,N) để mã hóa và Khóa bí mật để giải mã (d,N).
Ứng dụng thực tiễn: RSA chủ yếu được dùng để trao đổi khóa bảo mật (như giao thức SSL/TLS trên web), tạo chữ ký số và xác thực thiết bị nhúng (IoT, Smartcard)...
Do khối lượng tính toán khổng lồ, việc đưa lõi RSA lên phần cứng FPGA là giải pháp tất yếu để tăng tốc độ xử lý thời gian thực cho các hệ thống này.
4

## Slide 5
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
‹#›
Cơ sở lý thuyết
02
5

## Slide 6
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
2. Cơ sở lý thuyết
Thuật toán mã hóa RSA được xây dựng dựa trên độ phức tạp của bài toán phân tích các số nguyên tố lớn (p,q) với hai cặp khóa: khóa công khai (e,N) và khóa riêng tư (d,N).
Phép toán nền tảng của quá trình mã hóa lẫn giải mã RSA là phép tính lũy thừa modulo, được biểu diễn qua phương trình
www.9slide.vn
2.1. Thuật toán mã hóa RSA và Phép lũy thừa Modulo (Modular Exponentiation)
Mã hóa: C = Me mod N
Giải mã : M = Cd mod N
Trong đó:
    N là là tích của 2 số nguyên tố p,q
    e = 65537
    M là thông điệp gốc
    d = e-1 (mod φ(N)) với φ(N) = (p-1)(q-1)
6

## Slide 7
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
2. Cơ sở lý thuyết
Trong phần cứng, phép chia modulo có độ trễ cao và rất tốn tài nguyên. Thuật toán nhân Montgomery khắc phục điều này bằng cách ánh xạ toán hạng sang không gian Montgomery, thay thế phép chia phức tạp bằng các phép cộng và dịch bit (shift) đơn giản. Điều này giúp rút ngắn đáng kể đường găng (critical path) và tăng tốc độ toàn hệ thống.
    Đại diện của X trong không gian Montgomery: X’ := X*R mod N
    Kết quả phép nhân Montgomery: X’*R^-1 mod N
2.2 Thuật toán nhân Montgomery
7

## Slide 8
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
2. Cơ sở lý thuyết
Đóng gói thành IP Core: Khối tăng tốc phần cứng cần được đóng gói thành Lõi sở hữu trí tuệ (IP Core) để có thể tích hợp vào hệ thống SoC.
Tích hợp chuẩn Bus: Cần trang bị lớp giao tiếp tuân thủ các chuẩn Bus hệ thống (như Avalon hoặc AXI) để kết nối với hệ thống.
Giao tiếp qua Memory-mapped: Cơ chế ánh xạ bộ nhớ giúp CPU dễ dàng đọc/ghi dữ liệu, biến khối tính toán logic thành một thiết bị ngoại vi hoàn chỉnh.
2.2 Tích hợp IP Core và giao tiếp hệ thống SoC
8

## Slide 9
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
‹#›
Thiết kế kiến trúc phần cứng
03
9

## Slide 10
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
3. Thiết kế hệ thống phần cứng
www.9slide.vn
3.1 Tích hợp hệ thống
10

## Slide 11
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
3. Thiết kế hệ thống phần cứng
www.9slide.vn
3.1 Tích hợp hệ thống
11
    Hệ thống áp dụng phương pháp HW/SW co-design để tối ưu hóa giữa tính linh hoạt và tốc độ.
    Trung tâm điều khiển là vi xử lý Nios II (nios2_qsys_0), giao tiếp qua hệ thống bus với bộ nhớ nội (onchip_memory2_0) và các ngoại vi cơ bản (jtag_uart_0, sysid_qsys_0).

## Slide 12
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
3. Thiết kế hệ thống phần cứng
www.9slide.vn
3.2 IP RSA ( rsa_accelerator_0)
12
Các file cấu thành nên module lõi RSA
Các tín hiện của lõi RSA

## Slide 13
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
3. Thiết kế hệ thống phần cứng
www.9slide.vn
3.2.1 Module MontgomeryMul
13
Khối nhân Montgomery (A*B*R-1mod M) thay thế phép chia modulo phức tạp bằng các phép cộng và dịch bit. Để tối ưu xung nhịp và diện tích chip, hệ thống không dùng bộ cộng 1024-bit khổng lồ mà tính toán cắt khúc theo từng từ 32-bit, sử dụng các thanh ghi xoay vòng 1056-bit (đệm chống tràn).
Điều khiển qua 3 giai đoạn:
  Khởi tạo: Nạp dữ liệu vào thanh ghi 1056-bit.
  Tính toán (1024 vòng): Xét từng bit của A để quyết định cộng dồn B và M (chia làm 33 nhịp 32-bit), sau đó dịch phải toàn bộ 1 bit (chia 2).
  Chuẩn hóa: Trừ kết quả cho M (cũng theo cụm 32-bit) nếu bị lố, và chốt kết quả cuối cùng.

## Slide 14
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
3. Thiết kế hệ thống phần cứng
www.9slide.vn
3.2.1 Module ModExp
14
Khối ModExp giải phương trình cốt lõi Result = AB mod M
của hệ mật mã RSA. Để tính lũy thừa số cực lớn (1024-bit) mà không cần phép chia modulo tốn kém, khối này kết hợp thuật toán "Bình phương và Nhân" và ánh xạ toán hạng sang "Miền Montgomery".
Gồm 3 bước chính:
  Nhập miền: Đưa A và kết quả khởi tạo vào không gian Montgomery (X’ := X*R mod M).
  Vòng lặp (1024 lần): Quét từng bit của khóa B từ trái sang phải. Luôn thực hiện phép Bình phương; nếu bit hiện tại là 1 thì Nhân thêm với X’.
  Thoát miền: Thực hiện phép nhân với 1 qua lõi Montgomery để triệt tiêu hằng số R, trả về giá trị thực tế của bản mã/bản rõ và hoàn tất.

## Slide 15
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
3. Thiết kế hệ thống phần cứng
www.9slide.vn
3.2.1 Module Avalon_RSA_Wrapper
15
Khối Avalon_RSA_Wrapper (Tầng 3) đóng vai trò là giao diện kết nối (Interface/Bridge) giữa hệ thống vi xử lý trung tâm (CPU) trên SoC và lõi tăng tốc phần cứng RSA (ModExp và MontgomeryMul). Thiết kế này giải quyết hai bài toán trọng tâm trong hệ thống nhúng:
  Đồng bộ hóa độ rộng dữ liệu: Giao thức chuẩn Avalon Memory-Mapped Bus chỉ hỗ trợ truyền tải dữ liệu ở mức 32-bit mỗi chu kỳ. Trong khi đó, bộ tăng tốc RSA yêu cầu các toán hạng đầu vào và đầu ra lên tới 1024-bit. Khối Wrapper hoạt động như một bộ đệm (Buffer) để tháo dỡ và lắp ghép các gói dữ liệu này.
  Tách biệt Điều khiển và Tính toán: Cho phép CPU điều khiển quá trình mã hóa/giải mã thông qua cơ chế Memory-Mapped I/O (Đọc/Ghi vào các địa chỉ bộ nhớ cụ thể) mà không cần can thiệp vào logic tính toán phức tạp ở các tầng dưới.

## Slide 16
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
3. Thiết kế hệ thống phần cứng
www.9slide.vn
3.2.1 Module Avalon_RSA_Wrapper
16
Bản đồ Bộ nhớ (Memory Map):
  Để CPU có thể giao tiếp với các thanh ghi 1024-bit, không gian bộ nhớ của phần cứng được quy hoạch thành các phân vùng địa chỉ cụ thể.
  Mỗi địa chỉ tương ứng với một từ (word) 32-bit. Để chứa một toán hạng 1024-bit, hệ thống cần cấp phát 32 địa chỉ liên tiếp 32 words * 32 bits = 1024 bits.
Phân vùng Địa chỉ (Hệ thập phân) | Tên Thanh ghi (Kích thước) | Quyền truy cập | Chức năng
0-31 | ADDR_A_BASE (1024-bit) | Read/Write | Chứa Bản rõ / Bản mã đầu vào A.
32-63 | ADDR_B_BASE (1024-bit) | Read/Write | Chứa Khóa mã hóa / Giải mã B.
64-95 | ADDR_M_BASE (1024-bit) | Read/Write | Chứa Module M.
96-127 | ADDR_R2_BASE (1024-bit) | Read/Write | Chứa hằng số miền Montgomery (R2 mod M).
128-159 | ADDR_RES_BASE (1024-bit) | Read-Only | Chứa Kết quả tính toán Result.
160 | ADDR_CTRL_STAT (32-bit) | Read/Write | Thanh ghi Điều khiển và Trạng thái. - Bit 0 (Write): Kích hoạt start. - Bit 1 (Read): Cờ trạng thái done.

## Slide 17
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
3. Thiết kế hệ thống phần cứng
www.9slide.vn
3.2.1 Module Avalon_RSA_Wrapper
17
Cơ chế điều khiển ghi:
  Nạp dữ liệu: Do bus Avalon rộng 32-bit, hệ thống dùng 5 bit cuối của địa chỉ để tính độ dời (bit_shift), nạp lần lượt dữ liệu 32-bit vào đúng vị trí của thanh ghi 1024-bit bằng cú pháp [bit_shift +: 32].
  Kích hoạt: Ghi bit 1 vào ADDR_CTRL_STAT sẽ tạo xung start_pulse để bắt đầu tính toán.

## Slide 18
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
3. Thiết kế hệ thống phần cứng
www.9slide.vn
3.2.1 Module Avalon_RSA_Wrapper
18
Cơ chế điều khiển đọc:
  Lấy dữ liệu: Khi avalon_read kích hoạt, hệ thống dịch phải thanh ghi 1024-bit tương ứng (>> bit_shift) để đẩy chính xác cụm 32-bit cần thiết ra cổng avalon_readdata.
  Kiểm tra trạng thái: CPU đọc địa chỉ ADDR_CTRL_STAT để xem cờ done_flag báo hiệu phần cứng đã tính toán xong chưa.

## Slide 19
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
‹#›
Xây dựng phần mềm
04
19

## Slide 20
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
4. Xây dựng phần mềm
www.9slide.vn
4.1 Giao tiếp truyền nhận dữ liệu
20
  Truyền dữ liệu (Ghi): Do bus Avalon chỉ rộng 32-bit, CPU dùng vòng lặp và lệnh IOWR để nạp lần lượt 32 gói 32-bit của các toán hạng 1024-bit xuống phần cứng.
  Kích hoạt & Chờ: CPU dùng IOWR ghi bit 1 để kích hoạt lõi phần cứng. Sau đó, hệ thống áp dụng cơ chế hỏi vòng (polling), dùng vòng lặp while và lệnh IORD liên tục đọc thanh ghi trạng thái để chờ cờ done bật lên 1.
  Nhận kết quả (Đọc): Ngay khi phần cứng báo xong ( cờ done =1), CPU dùng lệnh IORD rút ngược 32 gói kết quả 32-bit mang về lưu tại RAM.

## Slide 21
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
‹#›
Mô phỏng và thực thi
05
21

## Slide 22
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
5. Mô phỏng và thực thi
www.9slide.vn
5.1 Mô phỏng lõi RSA
22
Mã hóa(C = Me mod N)
Giải mã (M= Cd mod N)

## Slide 23
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
5. Mô phỏng và thực thi
www.9slide.vn
5.2 Thực thi nạp kit
23
Video nạp kit:
https://drive.google.com/file/d/1VUPl__2-UHMu8Fn8pzW_6sOFUllwIh9t/view?usp=sharing

## Slide 24
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
‹#›
Kết quả, đánh giá
06
24

## Slide 25
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
6. Kết quả, đánh giá
www.9slide.vn
6.1 Các thông report thu được
25
  Tổng số phần tử logic (Total logic elements): 23,258 / 33,216 (chiếm 70%)
  Tổng số thanh ghi (Total registers): 18,564
  Tổng số bit bộ nhớ (Total memory bits): 273,408 / 483,840 (chiếm 57%)

## Slide 26
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
6. Kết quả, đánh giá
www.9slide.vn
6.1 Các thông report thu được
26

## Slide 27
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
6. Kết quả, đánh giá
www.9slide.vn
6.1 Các thông report thu được
27
  Fmax = 76.37 MHz: Vượt mức xung nhịp tiêu chuẩn của board mạch (50MHz), đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và dư dả tốc độ.
  Setup Slack = +6.905 ns: Đạt giá trị dương, chứng tỏ dữ liệu truyền tải kịp thời trên đường găng (critical path), không xảy ra vi phạm thời gian thiết lập (Setup Violation).
  TNS = 0.000: Tổng Slack âm bằng 0, khẳng định các đường truyền tín hiệu trong hệ thống đều đạt chuẩn an toàn.

## Slide 28
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
6. Kết quả, đánh giá
www.9slide.vn
6.1 Các thông report thu được
28
  Tổng công suất tiêu thụ (Total Thermal Power): 350.61 mW
  Công suất động (Core Dynamic Power): 238.02 mW (Phần năng lượng hao tốn khi lõi RSA thực hiện các phép tính toán học).
  Công suất tĩnh (Core Static Power): 80.73 mW (Năng lượng duy trì, rò rỉ nội tại của chip khi được cấp nguồn).
  Công suất I/O (I/O Thermal Power): 31.86 mW (Năng lượng tiêu hao tại các chân cắm giao tiếp vào/ra).

## Slide 29
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
6. Kết quả, đánh giá
www.9slide.vn
6.2 So sánh với các nghiên cứu khác
29
Tiêu chí So sánh | Đề tài thực hiện | Bài báo Tham khảo (Ari Shawkat Tahir) | Bài báo Tham khảo (M. I. Ibrahimy et al.)
Kích thước Khóa (Key Size) | 1024-bit | 1024-bit | Hỗ trợ linh hoạt lên đến 1024-bit
Nền tảng Thiết bị (FPGA Platform) | Altera Cyclone II (EP2C35F672C6) | Xilinx Spartan-3 (XC3S50) | Altera Stratix II (EP2S30F484C3)
Thuật toán Lũy thừa (Exponentiation) | Bình phương và Nhân (Square and Multiply) | Bình phương và Nhân (Square and Multiply) | Vòng lặp Cộng và Trừ lồng nhau (Nested loop addition and subtraction)
Thuật toán Nhân (Multiplication) | Montgomery Multiplication | Dịch và Cộng (Shift and Add) | 
Tốc độ Xung nhịp tối đa (Fmax) | 76.37 MHz | 68.573 MHz | 17.77 MHz
Tài nguyên Logic (Logic Elements / LUTs) | 23,258 LEs (Altera) | 932 LUTs / 557 Slices (Xilinx) | 13,779 LEs
Tài nguyên Bộ nhớ (Memory / BRAM) | 273,408 bits |  | 
Định hướng Tối ưu hóa | Tối ưu Tốc độ (Speed-Optimized): Truy xuất tức thời bằng thanh ghi khổng lồ và xử lý xoay vòng 32-bit. | Tối ưu Diện tích (Area-Optimized): Dùng bộ cộng nhỏ và đọc/ghi tuần tự, tiết kiệm không gian lõi chip | Ưu tiên Diện tích (Area)

## Slide 30
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
‹#›
Kết luận
07
30

## Slide 31
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
7. Kết luận
www.9slide.vn
7.1 Kết luận chung
31
  Đồ án đã thiết kế và tích hợp thành công bộ tăng tốc mã hóa RSA trên nền tảng SoC. Sử dụng ngôn ngữ Verilog, các module cốt lõi như MontgomeryMul.v và ModExp.v đã được tối ưu hiệu năng bằng cách thay thế phép chia phức tạp bằng các phép dịch bit và cộng đơn giản.
  Thành công đóng gói thiết kế thành một IP Core hoàn chỉnh (Avalon_RSA_Wrapper.v), kết nối trơn tru với vi xử lý Nios II qua chuẩn Avalon (địa chỉ 0x0001_1000).
  Kết quả này khẳng định tính hiệu quả của phương pháp đồng thiết kế phần cứng/phần mềm (HW/SW co-design) trong việc gia tốc các thuật toán bảo mật cho hệ thống nhúng.

## Slide 32
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
7. Kết luận
www.9slide.vn
7.2 Hướng phát triển
32
  Trong tương lai, đồ án có thể mở rộng hỗ trợ độ dài khóa 2048-bit hoặc 4096-bit để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao hơn.
  Việc áp dụng kiến trúc Pipeline vào khối nhân Montgomery sẽ giúp cải thiện tần số hoạt động (Fmax) và thông lượng hệ thống.
  Tham khảo các phương pháp để có thể tối ưu hóa được diện tích của hệ thống.

## Slide 33
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
‹#›
Tài liệu thiết kế
08
33

## Slide 34
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
8. Tài liệu thiết kế
www.9slide.vn
34
[1] Các file source và hệ thống: https://github.com/HuyND2005/RSA
[2] Bài báo Tham khảo (Ari Shawkat Tahir): https://www.researchgate.net/profile/Ari-Tahir/publication/282249995_Design_and_Implementation_of_RSA_Algorithm_using_FPGA/links/5609570708ae4d86bb11cadb/Design-and-Implementation-of-RSA-Algorithm-using-FPGA.pdf
[3] Bài báo Tham khảo (M. I. Ibrahimy et al.): https://www.naun.org/main/NAUN/communications/c-18.pdf
[4] Thuật toán nhân Montgomery:
https://deanqkhanhcoder.github.io/cp-algorithms-vi/algebra/montgomery-multiplication.html

## Slide 35
www.9slide.vn
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
‹#›
35
Thank
you!